Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТИЛ»

Проект межевания территории кадастрового квартала 59:13:0060154 в с.Барда Бардымского района

Пермского края

Проект межевания

03-19-ПМ

Директор ООО "Бэстил"                           Р.Д.Уразаев

Барда, 2019

Проект межевания территории кадастрового квартала 59:13:0060154 в с.Барда Бардымского района

Пермского края

Проект межевания

03-19-ПМ

| № п/п | Занимаемая должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный архитектор проекта |  | Уразаев Р.Д. |
| 2 | Инженер ГИП |  | Туктамышева А.И. |
| 3 | Исполнитель |  | Бакунов И.И. |

Барда, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Проект межевания

Стр.

1. Общие данные	4

2.  Нормативная база	4

3. Местоположение территории в структуре села	5

4. Описание проектируемой территории	5

5. Рекомендации по порядку установления границ на местности	13

6. Описание предлагаемых проектных решений	13

7. Установление публичных сервитутов, обременений	21

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания	22

## 1. Общие данные

Проект  межевания территории  кадастрового квартала 59:13:0060154 в с.Барда с  выполнен ООО «БЭСТИЛ» на основании муниципального контракта в соответствии с  Заданием заказчика.

Цель выполнения проекта межевания - определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Проект межевания подготавливается для последующего выполнения комплексных кадастровых работ.

Задачами проекта являются:

- Анализ фактического землепользования на территории проектирования.

- Определение границ и площадей земельных участков.

- Обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков.

Проект межевания разработан в границах квартала 59:13:0060154.

На территориях, подлежащих застройке, размеры планируемых земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

Проект межевания в виде графических и текстовых материалов является основанием для выноса на местность границ земельных участков, установленных публичных сервитутов, выдачи кадастровых планов земельных участков и формирования объектов недвижимости.

Исходные используемые материалы:

- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- информация о земельных участках в границах проектирования, учтенных зарегистрированных в государственном земельном кадастре;

- кадастровый план территории на квартал 59:13:0060154;

- горизонтальная съемка для межевания М 1:500.

## 2.  Нормативная база

1. Федеральный закон от 25 октября 2001 года «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  № 137-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года.

3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» №191 – ФЗ.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года.

5. Постановление правительства Российской Федерации от 02 февраля 1996 № 105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений».

6. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

7. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждена приказом Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150.

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

9. «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» РДС 30-201-98.

## 3. Местоположение территории в структуре села

Проект межевания разрабатывается для территории, расположенной в границах квартала 59:13:0060154 в с.Барда. Размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки на земельных участках, сформированных для ведения личного подсобного хозяйства на данной территории определено генеральным планом Бардымского сельского поселения.

Участок проектирования расположен в северной части с.Барда, ограничен  с севера, востока и юга  жилой застройкой.

В соответствии с генеральным планом данная территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства.

## 4. Описание проектируемой территории

Проектируемая территория расположена в с. Барда Бардымского сельского поселения в Бардымском муниципальном районе Пермского края, имеет вытянутую форму, ориентированную в направлении юго-восток и северо-запад.

Площадь территории проектирования составляет 4,48 га.

Территория района занята сложившейся нерегулярной застройкой индивидуальными жилыми домами, многоквартирными жилыми домами, с земельными участками.

Существующие улицы застроены частными одно - двухэтажными домами, многоквартирным домом. Приусадебные земельные участки имеют различные форму и площади. Расстояния между частными жилыми домами и надворными постройками в сложившейся старой застройке очень часто не соответствуют противопожарным и бытовым разрывам.

Согласно Правилам землепользования и застройки Бардымского сельского поселения  Бардымского муниципального района Пермского края, утвержденные  решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от 27.04.2016 № 113, территория проектирования расположена в границах территориальной зоны – Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях последующего проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 59:32:0060154 с. Барда Пермского муниципального района.

В границах проектируемой территории расположены: 1 земельный участок, местоположение границ которого установлено ранее в результате выполнения работ по межеванию земельного участка, 10 земельных участков, местоположение границ которых установлено неточно, 16 ранее учтенных земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Подробная информация о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории, приведена в таблице 1 «Экспликация земельных участков фактического землепользования», графическая часть отображена на плане фактического землепользования.

Таблица 1. Экспликация земельных участков фактического землепользования

| Номер п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Площадь или основная характеристика | Форма собственности | Виды разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 59:13:0060154:1 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 1380 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 1 |  |  |  |  |
| 2 | 59:13:0060154:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 1280 | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 3 |  |  |  |  |
| 3 | 59:13:0060154:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 1000 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства |  |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 5 |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060154:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | 1260 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 7 |  |  |  |  |
| 5 | 59:13:0060154:5 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 9 | 1500 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 6 | 59:13:0060154:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 11 | 831 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 7 | 59:13:0060154:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 15 | 1696 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 8 | 59:13:0060154:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, 4 | 1800 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 9 | 59:13:0060154:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, д 2а | 1500 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 10 | 59:13:0060154:13 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 124 | 1478 +/-25.24 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства |  |
| 11 | 59:13:0060154:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 122 | 1100 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 12 | 59:13:0060154:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 120 | 1000 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 13 | 59:13:0060154:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 118 | 1500 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 14 | 59:13:0060154:17 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, | 1400 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 15 | 59:13:0060154:18 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 114 | 400 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 16 | 59:13:0060154:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 116 | 1438 +/-46.3 | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства |  |
| 17 | 59:13:0060154:20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 112 | 1100 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 18 | 59:13:0060154:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 110 | 1640 | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства |  |
| 19 | 59:13:0060154:22 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 108 | 1397 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 20 | 59:13:0060154:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 106 | 1400 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 21 | 59:13:0060154:24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 104 | 472 +/-472 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |
| 22 | 59:13:0060154:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 102 | 1020 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 23 | 59:13:0060154:26 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 13 | 1000 | - | Для личного подсобного хозяйства | Местоположение границ ранее учтенного земельного участка не установлено в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства |
| 24 | 59:13:0060154:27 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина | 200 +/-6 | Частная собственность | Под строительство спортивного клуба |  |
| 25 | 59:13:0060154:28 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул К.Маркса, д 2Б | 338 +/-7 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства |  |
| 26 | 59:13:0060154:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, д 2 | 652 +/-10 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства |  |
| 27 | 59:13:0060154:78 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Ленина, д 114А | 1100 +/-7.28 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства |  |

## 5. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкцией по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местности необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

## 6. Описание предлагаемых проектных решений

С учетом произведенных измерений и результата анализа имеющихся документов об объектах недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала 59:13:0060154, проектом межевания предлагается:

В отношении земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства, в том числе в случае, если местоположение границ характерных точек границ земельных участков определено неточно, установить местоположение границ таких земельных участков исходя из сведений, содержащихся в документах, подтверждающих право на земельные участки, документах, определявших местоположение границ земельных участков при образовании, в соответствии с фактическим положением границ на местности.

Установить местоположение границ земельных участков с  кадастровыми номерами в соответствии с фактическим землепользованием: 59:13:0060154:1, 59:13:0060154:2, 59:13:0060154:4, 59:13:0060154:8, 59:13:0060154:9, 59:13:0060154:10, 59:13:0060154:14, 59:13:0060154:15, 59:13:0060154:16, 59:13:0060154:17,  59:13:0060154:18,  59:13:0060154:20,  59:13:0060154:22, 59:13:0060154:23, 59:13:0060154:25, 59:13:0060154:26 .

Установить местоположение границ земельных участков в соответствии с фактическим землепользованием и исправить реестровую ошибку:

59:13:0060154:3, 59:13:0060154:5, 59:13:0060154:6, 59:13:0060154:13, 59:13:0060154:19, 59:13:0060154:21, 59:13:0060154:24, 59:13:0060154:28, 59:13:0060154:29, 59:13:0060154:78.

Сформировать земельные участки существующей улично-дорожной сети (территории общего пользования) с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» –  :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ5 (тротуар), 1 земельный участок под существующим многоквартирным домом -  :ЗУ4 для многоквартирной жилой застройки.

При анализе сведений Единого государственного реестра недвижимости выявлено, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060154:17 отсутствуют сведения о регистрации права, также фактическое местонахождение данного земельного участка на местности не выявлено, отсутствует точный адрес земельного участка. В связи с этим земельный участок с кадастровым номером 59:13:0060154:17 подлежит снятию с кадастрового учета.

Данные по уточняемым и изменяемым земельным участкам приведены в таблице 2 «Экспликация земельных участков по проекту межевания», графическая часть отображена на чертеже межевания территории.

Таблица 2. Экспликация земельных участков по проекту межевания

| Номер на плане | Кадастровый номер объекта недвижимости | Адрес | Форма собственности | Виды разрешенного использования | Площадь по документу, кв.м. | Площадь по проекту, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 59:13:0060154:1 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1380 | 1379±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 59:13:0060154:2 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства | 1280 | 1317±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 59:13:0060154:3 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1000 | 1219±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 59:13:0060154:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1260 | 1353±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
|  |  | Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 59:13:0060154:5 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 9 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 1442±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 6 | 59:13:0060154:6 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 11 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 831 | 1476±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 7 | 59:13:0060154:8 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, 15 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1696 | 1727±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 8 | 59:13:0060154:9 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, 4 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1800 | 1906±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 9 | 59:13:0060154:10 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, д 2а | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 1849±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 10 | 59:13:0060154:13 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 124 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1478 +/-25.24 | 1522±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 11 | 59:13:0060154:14 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 122 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1100 | 1730±15 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 12 | 59:13:0060154:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 120 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1000 | 1647±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 13 | 59:13:0060154:16 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 118 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 2113±16 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 15 | 59:13:0060154:18 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 114 | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 400 | 654±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 16 | 59:13:0060154:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 116 | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства | 1438 +/-46.3 | 1548±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 17 | 59:13:0060154:20 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 112 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1100 | 1343±13 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 18 | 59:13:0060154:21 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 110 | Частная собственность | для личного подсобного хозяйства | 1640 | 1577±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 19 | 59:13:0060154:22 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 108 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1397 | 1599±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 20 | 59:13:0060154:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 106 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1400 | 1501±14 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 21 | 59:13:0060154:24 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, д 104 | Частная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 472 +/-472 | 701±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 22 | 59:13:0060154:25 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Ленина, 102 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1020 | 1233±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 23 | 59:13:0060154:26 | 618150, Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул Свердлова, д 13 | - | Для личного подсобного хозяйства | 1000 | 1131±12 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию |
| 25 | 59:13:0060154:28 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул К.Маркса, д 2Б | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 338 +/-7 | 527±8 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 26 | 59:13:0060154:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский р-н, с Барда, ул К.Маркса, д 2 | Частная собственность | Для личного подсобного хозяйства | 652 +/-10 | 674±9 | Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
| 27 | 59:13:0060154:78 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Ленина, д 114А | - | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1100 +/-7.28 | (общая) 1561±18 (1) 1379.78±13 (2) 180.95±4.71 | Участок многоконтурный. Местоположение границ земельного участка установлено по фактическому использованию, требуется исправление реестровой ошибки |
|  | :ЗУ1 | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул. Свердлова | Собственность публично-правовых образований | Территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | - | 1664±14 | Образуемый земельный участок |
|  | :ЗУ2 | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Ленина | Собственность публично-правовых образований | Территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | - | 3694±21 | Образуемый земельный участок |
|  | :ЗУ3 | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул К.Маркса | Собственность публично-правовых образований | Территории общего пользования (улично-дорожная сеть) | - | 1478±13 | Образуемый земельный участок |
|  | :ЗУ4 | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Ленина, | Собственность публично-правовых образований | Для многоквартирной жилой застройки | - | 204±5 | Образуемый земельный участок |
|  | :ЗУ5 | Пермский край, Бардымский район, с Барда, ул Ленина | Собственность публично-правовых образований | Территории общего пользования (тротуар) | - | 562±8 | Образуемый земельный участок |

Проект межевания территории выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.2004г. №191-ФЗ и СНиП 11-04-2003г. Участок проектирования расположен в границах кадастрового квартала  59:13:0060154.

В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания сформированы границы земельных участков, площади которых соответствуют установленным решением Земского собрания Бардымского района предельным параметрам земельного участка.

Таблица 3. Ведомость координат точек уточняемых и изменяемых участков в СК-59

| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №1 |
| --- |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:1 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н236 | - | - | 398085,27 | 2191804,96 | 0,10 | - |
| н235 | - | - | 398085,02 | 2191812,63 | 0,10 | - |
| н234 | - | - | 398090,53 | 2191813,03 | 0,10 | - |
| н233 | - | - | 398090,35 | 2191819,33 | 0,10 | - |
| н232 | - | - | 398090,77 | 2191819,79 | 0,10 | - |
| н231 | - | - | 398089,95 | 2191826,07 | 0,10 | - |
| н230 | - | - | 398095,74 | 2191827,10 | 0,10 | - |
| н229 | - | - | 398095,27 | 2191830,22 | 0,10 | - |
| н228 | - | - | 398085,15 | 2191863,99 | 0,10 | - |
| н268 | - | - | 398074,54 | 2191855,20 | 0,10 | - |
| н269 | - | - | 398069,99 | 2191850,91 | 0,10 | - |
| н270 | - | - | 398065,87 | 2191846,71 | 0,10 | - |
| н271 | - | - | 398063,80 | 2191841,18 | 0,10 | - |
| н272 | - | - | 398063,34 | 2191834,89 | 0,10 | - |
| н273 | - | - | 398063,91 | 2191826,34 | 0,10 | - |
| н274 | - | - | 398064,30 | 2191817,84 | 0,10 | - |
| н275 | - | - | 398064,52 | 2191813,41 | 0,10 | - |
| н276 | - | - | 398063,60 | 2191811,58 | 0,10 | - |
| н277 | - | - | 398064,22 | 2191803,30 | 0,10 | - |
| н278 | - | - | 398066,52 | 2191801,20 | 0,10 | - |
| н279 | - | - | 398076,66 | 2191802,04 | 0,10 | - |
| н280 | - | - | 398076,51 | 2191803,50 | 0,10 | - |
| н281 | - | - | 398077,74 | 2191804,82 | 0,10 | - |
| н236 | - | - | 398085,27 | 2191804,96 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №2 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:2 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н170 | - | - | 398149,41 | 2191874,58 | 0,10 | - |
| н169 | - | - | 398131,38 | 2191898,68 | 0,10 | - |
| н168 | - | - | 398129,21 | 2191901,40 | 0,10 | - |
| н241 | - | - | 398119,77 | 2191893,12 | 0,10 | - |
| н242 | - | - | 398113,45 | 2191887,53 | 0,10 | - |
| н243 | - | - | 398107,02 | 2191882,77 | 0,10 | - |
| н244 | - | - | 398103,69 | 2191879,78 | 0,10 | - |
| н245 | - | - | 398096,70 | 2191873,60 | 0,10 | - |
| н227 | - | - | 398094,12 | 2191871,07 | 0,10 | - |
| н226 | - | - | 398097,55 | 2191865,23 | 0,10 | - |
| н214 | - | - | 398103,12 | 2191856,51 | 0,10 | - |
| н213 | - | - | 398113,82 | 2191862,06 | 0,10 | - |
| н212 | - | - | 398117,29 | 2191856,09 | 0,10 | - |
| н246 | - | - | 398129,58 | 2191862,35 | 0,10 | - |
| н247 | - | - | 398135,15 | 2191865,16 | 0,10 | - |
| н170 | - | - | 398149,41 | 2191874,58 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №3 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:3 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н161 | - | - | 398178,31 | 2191881,71 | 0,10 | - |
| н160 | - | - | 398174,00 | 2191887,73 | 0,10 | - |
| н159 | - | - | 398161,03 | 2191906,75 | 0,10 | - |
| н158 | - | - | 398159,40 | 2191905,55 | 0,10 | - |
| н157 | - | - | 398149,35 | 2191918,02 | 0,10 | - |
| н167 | - | - | 398142,05 | 2191912,38 | 0,10 | - |
| н168 | - | - | 398129,21 | 2191901,40 | 0,10 | - |
| н169 | - | - | 398131,38 | 2191898,68 | 0,10 | - |
| н170 | - | - | 398149,41 | 2191874,58 | 0,10 | - |
| н171 | - | - | 398154,86 | 2191867,61 | 0,10 | - |
| н161 | - | - | 398178,31 | 2191881,71 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №4 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:4 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н151 | - | - | 398201,36 | 2191891,77 | 0,10 | - |
| н150 | - | - | 398194,44 | 2191902,76 | 0,10 | - |
| н149 | - | - | 398189,67 | 2191909,98 | 0,10 | - |
| н147 | - | - | 398170,49 | 2191936,17 | 0,10 | - |
| н152 | - | - | 398165,58 | 2191931,81 | 0,10 | - |
| н153 | - | - | 398161,90 | 2191928,90 | 0,10 | - |
| н154 | - | - | 398158,53 | 2191926,01 | 0,10 | - |
| н155 | - | - | 398156,65 | 2191924,40 | 0,10 | - |
| н156 | - | - | 398152,50 | 2191920,69 | 0,10 | - |
| н157 | - | - | 398149,35 | 2191918,02 | 0,10 | - |
| н158 | - | - | 398159,40 | 2191905,55 | 0,10 | - |
| н159 | - | - | 398161,03 | 2191906,75 | 0,10 | - |
| н160 | - | - | 398174,00 | 2191887,73 | 0,10 | - |
| н161 | - | - | 398178,31 | 2191881,71 | 0,10 | - |
| н162 | - | - | 398180,72 | 2191878,25 | 0,10 | - |
| н163 | - | - | 398185,49 | 2191882,08 | 0,10 | - |
| н164 | - | - | 398191,86 | 2191885,51 | 0,10 | - |
| н165 | - | - | 398196,19 | 2191888,41 | 0,10 | - |
| н166 | - | - | 398198,52 | 2191890,15 | 0,10 | - |
| н151 | - | - | 398201,36 | 2191891,77 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №5 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:5 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н127 | - | - | 398224,14 | 2191927,70 | 0,10 | - |
| н126 | - | - | 398206,19 | 2191941,56 | 0,10 | - |
| н125 | - | - | 398205,89 | 2191943,45 | 0,10 | - |
| н124 | - | - | 398199,92 | 2191949,77 | 0,10 | - |
| н123 | - | - | 398194,17 | 2191957,00 | 0,10 | - |
| н144 | - | - | 398184,29 | 2191948,87 | 0,10 | - |
| н145 | - | - | 398177,89 | 2191943,72 | 0,10 | - |
| н146 | - | - | 398169,87 | 2191936,76 | 0,10 | - |
| н147 | - | - | 398170,49 | 2191936,17 | 0,10 | - |
| н148 | - | - | 398184,24 | 2191917,41 | 0,10 | - |
| н149 | - | - | 398189,67 | 2191909,98 | 0,10 | - |
| н150 | - | - | 398194,44 | 2191902,76 | 0,10 | - |
| н88 | - | - | 398205,14 | 2191910,73 | 0,10 | - |
| н87 | - | - | 398214,81 | 2191917,93 | 0,10 | - |
| н127 | - | - | 398224,14 | 2191927,70 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №6 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:6 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н45 | - | - | 398256,48 | 2191902,98 | 0,10 | - |
| н44 | - | - | 398266,62 | 2191916,87 | 0,10 | - |
| н116 | - | - | 398245,74 | 2191933,76 | 0,10 | - |
| н117 | - | - | 398228,24 | 2191947,35 | 0,10 | - |
| н118 | - | - | 398216,78 | 2191959,96 | 0,10 | - |
| н119 | - | - | 398209,31 | 2191968,75 | 0,10 | - |
| н120 | - | - | 398199,74 | 2191961,28 | 0,10 | - |
| н121 | - | - | 398199,08 | 2191962,10 | 0,10 | - |
| н122 | - | - | 398193,64 | 2191957,82 | 0,10 | - |
| н123 | - | - | 398194,17 | 2191957,00 | 0,10 | - |
| н124 | - | - | 398199,92 | 2191949,77 | 0,10 | - |
| н125 | - | - | 398205,89 | 2191943,45 | 0,10 | - |
| н126 | - | - | 398206,19 | 2191941,56 | 0,10 | - |
| н127 | - | - | 398224,14 | 2191927,70 | 0,10 | - |
| н45 | - | - | 398256,48 | 2191902,98 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №7 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:8 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н114 | - | - | 398260,91 | 2191951,96 | 0,10 | - |
| н113 | - | - | 398266,30 | 2191959,17 | 0,10 | - |
| н112 | - | - | 398271,92 | 2191972,83 | 0,10 | - |
| н111 | - | - | 398278,02 | 2191995,71 | 0,10 | - |
| н137 | - | - | 398275,55 | 2192001,34 | 0,10 | - |
| н138 | - | - | 398266,56 | 2192013,15 | 0,10 | - |
| н139 | - | - | 398264,26 | 2192013,92 | 0,10 | - |
| н140 | - | - | 398256,07 | 2192006,91 | 0,10 | - |
| н141 | - | - | 398246,23 | 2191998,28 | 0,10 | - |
| н142 | - | - | 398237,04 | 2191990,92 | 0,10 | - |
| н143 | - | - | 398231,16 | 2191986,23 | 0,10 | - |
| н132 | - | - | 398224,49 | 2191981,45 | 0,10 | - |
| н131 | - | - | 398225,34 | 2191980,99 | 0,10 | - |
| н130 | - | - | 398226,71 | 2191979,47 | 0,10 | - |
| н129 | - | - | 398233,82 | 2191974,14 | 0,10 | - |
| н128 | - | - | 398241,06 | 2191967,30 | 0,10 | - |
| н114 | - | - | 398260,91 | 2191951,96 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №8 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:9 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н36 | - | - | 398307,61 | 2191954,83 | 0,10 | - |
| н107 | - | - | 398304,95 | 2191958,25 | 0,10 | - |
| н108 | - | - | 398300,94 | 2191961,68 | 0,10 | - |
| н109 | - | - | 398291,95 | 2191973,12 | 0,10 | - |
| н110 | - | - | 398288,04 | 2191979,81 | 0,10 | - |
| н111 | - | - | 398278,02 | 2191995,71 | 0,10 | - |
| н112 | - | - | 398271,92 | 2191972,83 | 0,10 | - |
| н113 | - | - | 398266,30 | 2191959,17 | 0,10 | - |
| н114 | - | - | 398260,91 | 2191951,96 | 0,10 | - |
| н115 | - | - | 398257,82 | 2191947,15 | 0,10 | - |
| н116 | - | - | 398245,74 | 2191933,76 | 0,10 | - |
| н44 | - | - | 398266,62 | 2191916,87 | 0,10 | - |
| н43 | - | - | 398277,21 | 2191929,37 | 0,10 | - |
| н42 | - | - | 398285,97 | 2191938,24 | 0,10 | - |
| н41 | - | - | 398289,72 | 2191942,43 | 0,10 | - |
| н40 | - | - | 398290,69 | 2191943,22 | 0,10 | - |
| н39 | - | - | 398294,62 | 2191946,76 | 0,10 | - |
| н38 | - | - | 398298,88 | 2191949,39 | 0,10 | - |
| н37 | - | - | 398300,71 | 2191949,81 | 0,10 | - |
| н36 | - | - | 398307,61 | 2191954,83 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №9 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:10 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н27 | - | - | 398301,77 | 2191913,63 | 0,10 | - |
| н28 | - | - | 398297,76 | 2191922,68 | 0,10 | - |
| н29 | - | - | 398307,36 | 2191926,90 | 0,10 | - |
| н30 | - | - | 398323,52 | 2191934,18 | 0,10 | - |
| н31 | - | - | 398322,31 | 2191936,87 | 0,10 | - |
| н32 | - | - | 398320,36 | 2191935,92 | 0,10 | - |
| н33 | - | - | 398317,53 | 2191941,13 | 0,10 | - |
| н34 | - | - | 398317,76 | 2191944,21 | 0,10 | - |
| н35 | - | - | 398310,41 | 2191953,27 | 0,10 | - |
| н36 | - | - | 398307,61 | 2191954,83 | 0,10 | - |
| н37 | - | - | 398300,71 | 2191949,81 | 0,10 | - |
| н38 | - | - | 398298,88 | 2191949,39 | 0,10 | - |
| н39 | - | - | 398294,62 | 2191946,76 | 0,10 | - |
| н40 | - | - | 398290,69 | 2191943,22 | 0,10 | - |
| н41 | - | - | 398289,72 | 2191942,43 | 0,10 | - |
| н42 | - | - | 398285,97 | 2191938,24 | 0,10 | - |
| н43 | - | - | 398277,21 | 2191929,37 | 0,10 | - |
| н44 | - | - | 398266,62 | 2191916,87 | 0,10 | - |
| н45 | - | - | 398256,48 | 2191902,98 | 0,10 | - |
| н46 | - | - | 398265,78 | 2191883,69 | 0,10 | - |
| н47 | - | - | 398281,67 | 2191893,96 | 0,10 | - |
| н48 | - | - | 398284,80 | 2191899,74 | 0,10 | - |
| н49 | - | - | 398286,54 | 2191902,76 | 0,10 | - |
| н50 | - | - | 398291,45 | 2191906,93 | 0,10 | - |
| н27 | - | - | 398301,77 | 2191913,63 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №10 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:13 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н1 | - | - | 398342,31 | 2191829,93 | 0,10 | - |
| н2 | - | - | 398341,84 | 2191841,60 | 0,10 | - |
| н3 | - | - | 398340,47 | 2191857,48 | 0,10 | - |
| н4 | - | - | 398339,94 | 2191867,33 | 0,10 | - |
| н5 | - | - | 398337,44 | 2191892,95 | 0,10 | - |
| н6 | - | - | 398333,59 | 2191892,40 | 0,10 | - |
| н7 | - | - | 398328,86 | 2191891,16 | 0,10 | - |
| н8 | - | - | 398326,58 | 2191889,93 | 0,10 | - |
| н9 | - | - | 398310,55 | 2191885,55 | 0,10 | - |
| н10 | - | - | 398315,11 | 2191864,48 | 0,10 | - |
| н11 | - | - | 398316,38 | 2191859,02 | 0,10 | - |
| н12 | - | - | 398317,35 | 2191847,77 | 0,10 | - |
| н13 | - | - | 398316,93 | 2191841,05 | 0,10 | - |
| н14 | - | - | 398317,68 | 2191836,14 | 0,10 | - |
| н15 | - | - | 398319,15 | 2191836,41 | 0,10 | - |
| н16 | - | - | 398320,53 | 2191828,07 | 0,10 | - |
| н17 | - | - | 398321,05 | 2191826,69 | 0,10 | - |
| н18 | - | - | 398324,83 | 2191827,20 | 0,10 | - |
| н19 | - | - | 398324,75 | 2191827,69 | 0,10 | - |
| н1 | - | - | 398342,31 | 2191829,93 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №11 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:14 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н51 | - | - | 398317,66 | 2191825,02 | 0,10 | - |
| н52 | - | - | 398317,51 | 2191827,67 | 0,10 | - |
| н16 | - | - | 398320,53 | 2191828,07 | 0,10 | - |
| н15 | - | - | 398319,15 | 2191836,41 | 0,10 | - |
| н14 | - | - | 398317,68 | 2191836,14 | 0,10 | - |
| н13 | - | - | 398316,93 | 2191841,05 | 0,10 | - |
| н12 | - | - | 398317,35 | 2191847,77 | 0,10 | - |
| н11 | - | - | 398316,38 | 2191859,02 | 0,10 | - |
| н10 | - | - | 398315,11 | 2191864,48 | 0,10 | - |
| н9 | - | - | 398310,55 | 2191885,55 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 398305,79 | 2191902,84 | 0,10 | - |
| н27 | - | - | 398301,77 | 2191913,63 | 0,10 | - |
| н50 | - | - | 398291,45 | 2191906,93 | 0,10 | - |
| н49 | - | - | 398286,54 | 2191902,76 | 0,10 | - |
| н48 | - | - | 398284,80 | 2191899,74 | 0,10 | - |
| н53 | - | - | 398296,16 | 2191860,35 | 0,10 | - |
| н54 | - | - | 398296,65 | 2191854,42 | 0,10 | - |
| н55 | - | - | 398296,49 | 2191854,12 | 0,10 | - |
| н56 | - | - | 398296,76 | 2191850,20 | 0,10 | - |
| н57 | - | - | 398296,57 | 2191846,74 | 0,10 | - |
| н58 | - | - | 398299,27 | 2191824,53 | 0,10 | - |
| н59 | - | - | 398301,53 | 2191824,74 | 0,10 | - |
| н60 | - | - | 398306,44 | 2191825,65 | 0,10 | - |
| н61 | - | - | 398307,31 | 2191823,66 | 0,10 | - |
| н51 | - | - | 398317,66 | 2191825,02 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №12 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:15 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н58 | - | - | 398299,27 | 2191824,53 | 0,10 | - |
| н57 | - | - | 398296,57 | 2191846,74 | 0,10 | - |
| н56 | - | - | 398296,76 | 2191850,20 | 0,10 | - |
| н55 | - | - | 398296,49 | 2191854,12 | 0,10 | - |
| н54 | - | - | 398296,65 | 2191854,42 | 0,10 | - |
| н53 | - | - | 398296,16 | 2191860,35 | 0,10 | - |
| н48 | - | - | 398284,80 | 2191899,74 | 0,10 | - |
| н47 | - | - | 398281,67 | 2191893,96 | 0,10 | - |
| н46 | - | - | 398265,78 | 2191883,69 | 0,10 | - |
| н62 | - | - | 398263,16 | 2191881,61 | 0,10 | - |
| н63 | - | - | 398266,67 | 2191869,17 | 0,10 | - |
| н64 | - | - | 398270,41 | 2191855,89 | 0,10 | - |
| н65 | - | - | 398274,17 | 2191842,62 | 0,10 | - |
| н66 | - | - | 398276,10 | 2191837,47 | 0,10 | - |
| н67 | - | - | 398277,86 | 2191828,67 | 0,10 | - |
| н68 | - | - | 398278,63 | 2191822,87 | 0,10 | - |
| н69 | - | - | 398280,62 | 2191823,12 | 0,10 | - |
| н70 | - | - | 398280,93 | 2191820,71 | 0,10 | - |
| н71 | - | - | 398287,00 | 2191821,52 | 0,10 | - |
| н72 | - | - | 398286,77 | 2191823,48 | 0,10 | - |
| н73 | - | - | 398287,15 | 2191823,56 | 0,10 | - |
| н74 | - | - | 398291,07 | 2191823,79 | 0,10 | - |
| н75 | - | - | 398294,90 | 2191823,94 | 0,10 | - |
| н76 | - | - | 398295,55 | 2191824,18 | 0,10 | - |
| н58 | - | - | 398299,27 | 2191824,53 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №13 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:16 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н282 | - | - | 398278,70 | 2191822,12 | 0,10 | - |
| н68 | - | - | 398278,63 | 2191822,87 | 0,10 | - |
| н67 | - | - | 398277,86 | 2191828,67 | 0,10 | - |
| н66 | - | - | 398276,10 | 2191837,47 | 0,10 | - |
| н65 | - | - | 398274,17 | 2191842,62 | 0,10 | - |
| н64 | - | - | 398270,41 | 2191855,89 | 0,10 | - |
| н63 | - | - | 398266,67 | 2191869,17 | 0,10 | - |
| н62 | - | - | 398263,16 | 2191881,61 | 0,10 | - |
| н46 | - | - | 398265,78 | 2191883,69 | 0,10 | - |
| н45 | - | - | 398256,48 | 2191902,98 | 0,10 | - |
| н127 | - | - | 398224,14 | 2191927,70 | 0,10 | - |
| н87 | - | - | 398214,81 | 2191917,93 | 0,10 | - |
| н86 | - | - | 398246,22 | 2191874,19 | 0,10 | - |
| н85 | - | - | 398251,95 | 2191862,98 | 0,10 | - |
| н84 | - | - | 398252,40 | 2191861,54 | 0,10 | - |
| н83 | - | - | 398256,30 | 2191850,68 | 0,10 | - |
| н82 | - | - | 398258,59 | 2191845,28 | 0,10 | - |
| н81 | - | - | 398259,21 | 2191843,17 | 0,10 | - |
| н80 | - | - | 398260,16 | 2191843,31 | 0,10 | - |
| н79 | - | - | 398261,25 | 2191837,73 | 0,10 | - |
| н78 | - | - | 398263,49 | 2191823,63 | 0,10 | - |
| н77 | - | - | 398264,29 | 2191820,90 | 0,10 | - |
| н283 | - | - | 398264,70 | 2191818,30 | 0,10 | - |
| н284 | - | - | 398272,95 | 2191819,45 | 0,10 | - |
| н285 | - | - | 398273,61 | 2191821,58 | 0,10 | - |
| н282 | - | - | 398278,70 | 2191822,12 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №15 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:18 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н178 | - | - | 398219,63 | 2191813,97 | 0,10 | - |
| н179 | - | - | 398221,87 | 2191814,33 | 0,10 | - |
| н180 | - | - | 398219,82 | 2191826,90 | 0,10 | - |
| н176 | - | - | 398232,12 | 2191830,49 | 0,10 | - |
| н175 | - | - | 398228,46 | 2191845,62 | 0,10 | - |
| н174 | - | - | 398224,61 | 2191854,48 | 0,10 | - |
| н173 | - | - | 398220,40 | 2191859,69 | 0,10 | - |
| н172 | - | - | 398208,50 | 2191880,18 | 0,10 | - |
| н151 | - | - | 398201,36 | 2191891,77 | 0,10 | - |
| н166 | - | - | 398198,52 | 2191890,15 | 0,10 | - |
| н181 | - | - | 398214,22 | 2191849,93 | 0,10 | - |
| н182 | - | - | 398218,44 | 2191838,41 | 0,10 | - |
| н183 | - | - | 398215,07 | 2191837,53 | 0,10 | - |
| н184 | - | - | 398215,86 | 2191834,53 | 0,10 | - |
| н185 | - | - | 398215,91 | 2191833,09 | 0,10 | - |
| н186 | - | - | 398216,85 | 2191829,37 | 0,10 | - |
| н187 | - | - | 398217,10 | 2191829,43 | 0,10 | - |
| н188 | - | - | 398219,30 | 2191816,09 | 0,10 | - |
| н178 | - | - | 398219,63 | 2191813,97 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №16 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:19 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н77 | - | - | 398264,29 | 2191820,90 | 0,10 | - |
| н78 | - | - | 398263,49 | 2191823,63 | 0,10 | - |
| н79 | - | - | 398261,25 | 2191837,73 | 0,10 | - |
| н80 | - | - | 398260,16 | 2191843,31 | 0,10 | - |
| н81 | - | - | 398259,21 | 2191843,17 | 0,10 | - |
| н82 | - | - | 398258,59 | 2191845,28 | 0,10 | - |
| н83 | - | - | 398256,30 | 2191850,68 | 0,10 | - |
| н84 | - | - | 398252,40 | 2191861,54 | 0,10 | - |
| н85 | - | - | 398251,95 | 2191862,98 | 0,10 | - |
| н86 | - | - | 398246,22 | 2191874,19 | 0,10 | - |
| н87 | - | - | 398214,81 | 2191917,93 | 0,10 | - |
| н88 | - | - | 398205,14 | 2191910,73 | 0,10 | - |
| н89 | - | - | 398218,94 | 2191887,66 | 0,10 | - |
| н90 | - | - | 398232,63 | 2191866,64 | 0,10 | - |
| н91 | - | - | 398237,61 | 2191860,39 | 0,10 | - |
| н92 | - | - | 398239,66 | 2191858,61 | 0,10 | - |
| н93 | - | - | 398240,83 | 2191856,35 | 0,10 | - |
| н94 | - | - | 398243,64 | 2191847,44 | 0,10 | - |
| н95 | - | - | 398243,88 | 2191843,86 | 0,10 | - |
| н96 | - | - | 398245,37 | 2191836,99 | 0,10 | - |
| н97 | - | - | 398245,24 | 2191836,96 | 0,10 | - |
| н98 | - | - | 398246,87 | 2191829,59 | 0,10 | - |
| н99 | - | - | 398247,00 | 2191827,16 | 0,10 | - |
| н100 | - | - | 398247,89 | 2191818,61 | 0,10 | - |
| н101 | - | - | 398248,47 | 2191818,61 | 0,10 | - |
| н102 | - | - | 398249,13 | 2191815,91 | 0,10 | - |
| н103 | - | - | 398256,72 | 2191817,02 | 0,10 | - |
| н104 | - | - | 398256,26 | 2191820,14 | 0,10 | - |
| н105 | - | - | 398259,73 | 2191820,65 | 0,10 | - |
| н106 | - | - | 398260,20 | 2191820,19 | 0,10 | - |
| н77 | - | - | 398264,29 | 2191820,90 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №17 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:20 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н189 | - | - | 398217,85 | 2191811,68 | 0,10 | - |
| н190 | - | - | 398217,27 | 2191815,57 | 0,10 | - |
| н188 | - | - | 398219,30 | 2191816,09 | 0,10 | - |
| н187 | - | - | 398217,10 | 2191829,43 | 0,10 | - |
| н186 | - | - | 398216,85 | 2191829,37 | 0,10 | - |
| н185 | - | - | 398215,91 | 2191833,09 | 0,10 | - |
| н184 | - | - | 398215,86 | 2191834,53 | 0,10 | - |
| н183 | - | - | 398215,07 | 2191837,53 | 0,10 | - |
| н191 | - | - | 398210,96 | 2191848,21 | 0,10 | - |
| н165 | - | - | 398196,19 | 2191888,41 | 0,10 | - |
| н164 | - | - | 398191,86 | 2191885,51 | 0,10 | - |
| н163 | - | - | 398185,49 | 2191882,08 | 0,10 | - |
| н162 | - | - | 398180,72 | 2191878,25 | 0,10 | - |
| н192 | - | - | 398179,47 | 2191877,18 | 0,10 | - |
| н193 | - | - | 398194,80 | 2191842,82 | 0,10 | - |
| н194 | - | - | 398197,73 | 2191833,70 | 0,10 | - |
| н195 | - | - | 398198,09 | 2191833,80 | 0,10 | - |
| н196 | - | - | 398199,77 | 2191827,53 | 0,10 | - |
| н197 | - | - | 398202,95 | 2191815,61 | 0,10 | - |
| н198 | - | - | 398203,38 | 2191811,35 | 0,10 | - |
| н199 | - | - | 398203,55 | 2191809,97 | 0,10 | - |
| н200 | - | - | 398208,41 | 2191810,66 | 0,10 | - |
| н201 | - | - | 398208,54 | 2191809,94 | 0,10 | - |
| н202 | - | - | 398211,43 | 2191810,37 | 0,10 | - |
| н203 | - | - | 398211,36 | 2191810,79 | 0,10 | - |
| н189 | - | - | 398217,85 | 2191811,68 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №18 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:21 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н198 | - | - | 398203,38 | 2191811,35 | 0,10 | - |
| н197 | - | - | 398202,95 | 2191815,61 | 0,10 | - |
| н196 | - | - | 398199,77 | 2191827,53 | 0,10 | - |
| н195 | - | - | 398198,09 | 2191833,80 | 0,10 | - |
| н194 | - | - | 398197,73 | 2191833,70 | 0,10 | - |
| н193 | - | - | 398194,80 | 2191842,82 | 0,10 | - |
| н192 | - | - | 398179,47 | 2191877,18 | 0,10 | - |
| н162 | - | - | 398180,72 | 2191878,25 | 0,10 | - |
| н161 | - | - | 398178,31 | 2191881,71 | 0,10 | - |
| н171 | - | - | 398154,86 | 2191867,61 | 0,10 | - |
| н260 | - | - | 398165,88 | 2191852,00 | 0,10 | - |
| н259 | - | - | 398175,72 | 2191834,55 | 0,10 | - |
| н258 | - | - | 398176,90 | 2191830,70 | 0,10 | - |
| н257 | - | - | 398178,95 | 2191824,35 | 0,10 | - |
| н256 | - | - | 398182,77 | 2191816,27 | 0,10 | - |
| н255 | - | - | 398183,85 | 2191809,11 | 0,10 | - |
| н254 | - | - | 398184,58 | 2191806,18 | 0,10 | - |
| н266 | - | - | 398195,57 | 2191807,87 | 0,10 | - |
| н267 | - | - | 398195,06 | 2191810,24 | 0,10 | - |
| н198 | - | - | 398203,38 | 2191811,35 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №19 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:22 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н254 | - | - | 398184,58 | 2191806,18 | 0,10 | - |
| н255 | - | - | 398183,85 | 2191809,11 | 0,10 | - |
| н256 | - | - | 398182,77 | 2191816,27 | 0,10 | - |
| н257 | - | - | 398178,95 | 2191824,35 | 0,10 | - |
| н258 | - | - | 398176,90 | 2191830,70 | 0,10 | - |
| н259 | - | - | 398175,72 | 2191834,55 | 0,10 | - |
| н260 | - | - | 398165,88 | 2191852,00 | 0,10 | - |
| н171 | - | - | 398154,86 | 2191867,61 | 0,10 | - |
| н170 | - | - | 398149,41 | 2191874,58 | 0,10 | - |
| н247 | - | - | 398135,15 | 2191865,16 | 0,10 | - |
| н250 | - | - | 398148,95 | 2191839,83 | 0,10 | - |
| н249 | - | - | 398155,65 | 2191828,02 | 0,10 | - |
| н248 | - | - | 398154,85 | 2191804,63 | 0,10 | - |
| н261 | - | - | 398159,37 | 2191804,74 | 0,10 | - |
| н262 | - | - | 398159,78 | 2191802,40 | 0,10 | - |
| н263 | - | - | 398165,17 | 2191803,12 | 0,10 | - |
| н264 | - | - | 398172,07 | 2191803,85 | 0,10 | - |
| н265 | - | - | 398179,21 | 2191804,99 | 0,10 | - |
| н254 | - | - | 398184,58 | 2191806,18 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №20 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:23 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н248 | - | - | 398154,85 | 2191804,63 | 0,10 | - |
| н249 | - | - | 398155,65 | 2191828,02 | 0,10 | - |
| н250 | - | - | 398148,95 | 2191839,83 | 0,10 | - |
| н247 | - | - | 398135,15 | 2191865,16 | 0,10 | - |
| н212 | - | - | 398117,29 | 2191856,09 | 0,10 | - |
| н211 | - | - | 398126,56 | 2191825,90 | 0,10 | - |
| н251 | - | - | 398123,98 | 2191825,50 | 0,10 | - |
| н209 | - | - | 398124,79 | 2191820,41 | 0,10 | - |
| н208 | - | - | 398125,04 | 2191816,82 | 0,10 | - |
| н207 | - | - | 398127,57 | 2191816,91 | 0,10 | - |
| н206 | - | - | 398127,71 | 2191808,46 | 0,10 | - |
| н205 | - | - | 398128,22 | 2191807,26 | 0,10 | - |
| н252 | - | - | 398134,64 | 2191807,50 | 0,10 | - |
| н253 | - | - | 398135,64 | 2191803,94 | 0,10 | - |
| н248 | - | - | 398154,85 | 2191804,63 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №21 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:24 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н204 | - | - | 398128,18 | 2191804,16 | 0,10 | - |
| н205 | - | - | 398128,22 | 2191807,26 | 0,10 | - |
| н206 | - | - | 398127,71 | 2191808,46 | 0,10 | - |
| н207 | - | - | 398127,57 | 2191816,91 | 0,10 | - |
| н208 | - | - | 398125,04 | 2191816,82 | 0,10 | - |
| н209 | - | - | 398124,79 | 2191820,41 | 0,10 | - |
| н210 | - | - | 398123,96 | 2191825,50 | 0,10 | - |
| н211 | - | - | 398126,56 | 2191825,90 | 0,10 | - |
| н212 | - | - | 398117,29 | 2191856,09 | 0,10 | - |
| н213 | - | - | 398113,82 | 2191862,06 | 0,10 | - |
| н214 | - | - | 398103,12 | 2191856,51 | 0,10 | - |
| н215 | - | - | 398105,48 | 2191854,05 | 0,10 | - |
| н216 | - | - | 398108,78 | 2191849,39 | 0,10 | - |
| н217 | - | - | 398113,14 | 2191841,49 | 0,10 | - |
| н218 | - | - | 398112,91 | 2191836,67 | 0,10 | - |
| н219 | - | - | 398111,90 | 2191827,49 | 0,10 | - |
| н220 | - | - | 398111,07 | 2191816,68 | 0,10 | - |
| н221 | - | - | 398111,31 | 2191806,01 | 0,10 | - |
| н222 | - | - | 398113,08 | 2191805,30 | 0,10 | - |
| н223 | - | - | 398119,96 | 2191805,54 | 0,10 | - |
| н224 | - | - | 398120,61 | 2191803,90 | 0,10 | - |
| н204 | - | - | 398128,18 | 2191804,16 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №22 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:25 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н225 | - | - | 398110,19 | 2191803,07 | 0,10 | - |
| н221 | - | - | 398111,31 | 2191806,01 | 0,10 | - |
| н220 | - | - | 398111,07 | 2191816,68 | 0,10 | - |
| н219 | - | - | 398111,90 | 2191827,49 | 0,10 | - |
| н218 | - | - | 398112,91 | 2191836,67 | 0,10 | - |
| н217 | - | - | 398113,14 | 2191841,49 | 0,10 | - |
| н216 | - | - | 398108,78 | 2191849,39 | 0,10 | - |
| н215 | - | - | 398105,48 | 2191854,05 | 0,10 | - |
| н214 | - | - | 398103,12 | 2191856,51 | 0,10 | - |
| н226 | - | - | 398097,55 | 2191865,23 | 0,10 | - |
| н227 | - | - | 398094,12 | 2191871,07 | 0,10 | - |
| н228 | - | - | 398085,15 | 2191863,99 | 0,10 | - |
| н229 | - | - | 398095,27 | 2191830,22 | 0,10 | - |
| н230 | - | - | 398095,74 | 2191827,10 | 0,10 | - |
| н231 | - | - | 398089,95 | 2191826,07 | 0,10 | - |
| н232 | - | - | 398090,77 | 2191819,79 | 0,10 | - |
| н233 | - | - | 398090,35 | 2191819,33 | 0,10 | - |
| н234 | - | - | 398090,53 | 2191813,03 | 0,10 | - |
| н235 | - | - | 398085,02 | 2191812,63 | 0,10 | - |
| н236 | - | - | 398085,27 | 2191804,96 | 0,10 | - |
| н237 | - | - | 398085,63 | 2191804,36 | 0,10 | - |
| н238 | - | - | 398091,25 | 2191804,52 | 0,10 | - |
| н239 | - | - | 398101,32 | 2191804,98 | 0,10 | - |
| н240 | - | - | 398102,39 | 2191802,69 | 0,10 | - |
| н225 | - | - | 398110,19 | 2191803,07 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №23 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:26 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н114 | - | - | 398260,91 | 2191951,96 | 0,10 | - |
| н128 | - | - | 398241,06 | 2191967,30 | 0,10 | - |
| н129 | - | - | 398233,82 | 2191974,14 | 0,10 | - |
| н130 | - | - | 398226,71 | 2191979,47 | 0,10 | - |
| н131 | - | - | 398225,34 | 2191980,99 | 0,10 | - |
| н132 | - | - | 398224,49 | 2191981,45 | 0,10 | - |
| н133 | - | - | 398221,42 | 2191980,05 | 0,10 | - |
| н134 | - | - | 398218,15 | 2191977,04 | 0,10 | - |
| н135 | - | - | 398215,07 | 2191975,06 | 0,10 | - |
| н136 | - | - | 398209,01 | 2191969,97 | 0,10 | - |
| н119 | - | - | 398209,31 | 2191968,75 | 0,10 | - |
| н118 | - | - | 398216,78 | 2191959,96 | 0,10 | - |
| н117 | - | - | 398228,24 | 2191947,35 | 0,10 | - |
| н116 | - | - | 398245,74 | 2191933,76 | 0,10 | - |
| н115 | - | - | 398257,82 | 2191947,15 | 0,10 | - |
| н114 | - | - | 398260,91 | 2191951,96 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №25 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:28 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н20 | - | - | 398339,22 | 2191893,17 | 0,10 | - |
| н21 | - | - | 398338,56 | 2191896,63 | 0,10 | - |
| н22 | - | - | 398334,27 | 2191910,13 | 0,10 | - |
| н23 | - | - | 398327,52 | 2191908,05 | 0,10 | - |
| н24 | - | - | 398327,12 | 2191909,21 | 0,10 | - |
| н25 | - | - | 398313,87 | 2191904,97 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 398305,79 | 2191902,84 | 0,10 | - |
| н9 | - | - | 398310,55 | 2191885,55 | 0,10 | - |
| н8 | - | - | 398326,58 | 2191889,93 | 0,10 | - |
| н7 | - | - | 398328,86 | 2191891,16 | 0,10 | - |
| н6 | - | - | 398333,59 | 2191892,40 | 0,10 | - |
| н5 | - | - | 398337,44 | 2191892,95 | 0,10 | - |
| н20 | - | - | 398339,22 | 2191893,17 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №26 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:29 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| н22 | - | - | 398334,27 | 2191910,13 | 0,10 | - |
| н286 | - | - | 398329,85 | 2191920,05 | 0,10 | - |
| н30 | - | - | 398323,52 | 2191934,18 | 0,10 | - |
| н29 | - | - | 398307,36 | 2191926,90 | 0,10 | - |
| н28 | - | - | 398297,76 | 2191922,68 | 0,10 | - |
| н27 | - | - | 398301,77 | 2191913,63 | 0,10 | - |
| н26 | - | - | 398305,79 | 2191902,84 | 0,10 | - |
| н25 | - | - | 398313,87 | 2191904,97 | 0,10 | - |
| н24 | - | - | 398327,12 | 2191909,21 | 0,10 | - |
| н23 | - | - | 398327,52 | 2191908,05 | 0,10 | - |
| н22 | - | - | 398334,27 | 2191910,13 | 0,10 | - |
| 1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка №27 |
| с кадастровым номером | 59:13:0060154:78 |  |
| Зона № | - |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Существующие координаты, м | Уточненные координаты, м |  |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27(1) |
| н100 | - | - | 398247,89 | 2191818,61 | 0,10 | - |
| н99 | - | - | 398247,00 | 2191827,16 | 0,10 | - |
| н98 | - | - | 398246,87 | 2191829,59 | 0,10 | - |
| н97 | - | - | 398245,24 | 2191836,96 | 0,10 | - |
| н96 | - | - | 398245,37 | 2191836,99 | 0,10 | - |
| н95 | - | - | 398243,88 | 2191843,86 | 0,10 | - |
| н94 | - | - | 398243,64 | 2191847,44 | 0,10 | - |
| н93 | - | - | 398240,83 | 2191856,35 | 0,10 | - |
| н92 | - | - | 398239,66 | 2191858,61 | 0,10 | - |
| н91 | - | - | 398237,61 | 2191860,39 | 0,10 | - |
| н90 | - | - | 398232,63 | 2191866,64 | 0,10 | - |
| н89 | - | - | 398218,94 | 2191887,66 | 0,10 | - |
| н88 | - | - | 398205,14 | 2191910,73 | 0,10 | - |
| н150 | - | - | 398194,44 | 2191902,76 | 0,10 | - |
| н151 | - | - | 398201,36 | 2191891,77 | 0,10 | - |
| н172 | - | - | 398208,50 | 2191880,18 | 0,10 | - |
| н173 | - | - | 398220,40 | 2191859,69 | 0,10 | - |
| н174 | - | - | 398224,61 | 2191854,48 | 0,10 | - |
| н175 | - | - | 398228,46 | 2191845,62 | 0,10 | - |
| н176 | - | - | 398232,12 | 2191830,49 | 0,10 | - |
| н177 | - | - | 398234,77 | 2191816,43 | 0,10 | - |
| н100 | - | - | 398247,89 | 2191818,61 | 0,10 | - |
| 27(2) |
| н182 | - | - | 398218,44 | 2191838,41 | 0,10 | - |
| н181 | - | - | 398214,22 | 2191849,93 | 0,10 | - |
| н166 | - | - | 398198,52 | 2191890,15 | 0,10 | - |
| н165 | - | - | 398196,19 | 2191888,41 | 0,10 | - |
| н191 | - | - | 398210,96 | 2191848,21 | 0,10 | - |
| н183 | - | - | 398215,07 | 2191837,53 | 0,10 | - |
| н182 | - | - | 398218,44 | 2191838,41 | 0,10 | - |

Таблица 4. Ведомость координат точек образуемых участков в СК-59

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |
| --- |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ1 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н287 | 398053,78 | 2191795,14 | 0,10 | - |
| н288 | 398067,19 | 2191791,69 | 0,10 | - |
| н289 | 398065,24 | 2191793,75 | 0,10 | - |
| н290 | 398064,22 | 2191795,24 | 0,10 | - |
| н291 | 398062,80 | 2191798,46 | 0,10 | - |
| н292 | 398062,08 | 2191800,10 | 0,10 | - |
| н293 | 398061,32 | 2191802,48 | 0,10 | - |
| н294 | 398061,05 | 2191821,89 | 0,10 | - |
| н295 | 398061,05 | 2191837,35 | 0,10 | - |
| н296 | 398062,58 | 2191843,55 | 0,10 | - |
| н297 | 398067,55 | 2191852,66 | 0,10 | - |
| н298 | 398072,64 | 2191857,77 | 0,10 | - |
| н299 | 398084,15 | 2191868,07 | 0,10 | - |
| н300 | 398112,20 | 2191891,64 | 0,10 | - |
| н301 | 398143,36 | 2191917,32 | 0,10 | - |
| н302 | 398179,21 | 2191949,26 | 0,10 | - |
| н303 | 398195,11 | 2191961,50 | 0,10 | - |
| н304 | 398222,50 | 2191984,21 | 0,10 | - |
| н305 | 398260,68 | 2192015,37 | 0,10 | - |
| н306 | 398264,66 | 2192016,60 | 0,10 | - |
| н307 | 398269,13 | 2192015,84 | 0,10 | - |
| н308 | 398262,03 | 2192024,68 | 0,10 | - |
| н309 | 398232,70 | 2191998,71 | 0,10 | - |
| н310 | 398198,86 | 2191970,35 | 0,10 | - |
| н311 | 398178,67 | 2191954,35 | 0,10 | - |
| н312 | 398155,41 | 2191934,39 | 0,10 | - |
| н313 | 398142,00 | 2191922,40 | 0,10 | - |
| н314 | 398103,32 | 2191891,51 | 0,10 | - |
| н315 | 398066,27 | 2191859,43 | 0,10 | - |
| н316 | 398062,69 | 2191854,68 | 0,10 | - |
| н317 | 398058,82 | 2191847,62 | 0,10 | - |
| н318 | 398056,18 | 2191838,78 | 0,10 | - |
| н319 | 398055,31 | 2191832,64 | 0,10 | - |
| н320 | 398055,31 | 2191824,99 | 0,10 | - |
| н321 | 398056,38 | 2191814,78 | 0,10 | - |
| н322 | 398056,45 | 2191808,10 | 0,10 | - |
| н323 | 398056,03 | 2191804,53 | 0,10 | - |
| н287 | 398053,78 | 2191795,14 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ2 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н324 | 398274,35 | 2191800,22 | 0,10 | - |
| н325 | 398318,29 | 2191804,06 | 0,10 | - |
| н326 | 398377,41 | 2191807,11 | 0,10 | - |
| н327 | 398405,07 | 2191805,57 | 0,10 | - |
| н328 | 398412,18 | 2191821,68 | 0,10 | - |
| н329 | 398394,19 | 2191820,68 | 0,10 | - |
| н330 | 398390,32 | 2191819,38 | 0,10 | - |
| н331 | 398361,21 | 2191818,07 | 0,10 | - |
| н332 | 398320,50 | 2191814,84 | 0,10 | - |
| н333 | 398273,48 | 2191811,12 | 0,10 | - |
| н334 | 398248,41 | 2191809,34 | 0,10 | - |
| н335 | 398193,77 | 2191802,17 | 0,10 | - |
| н336 | 398150,51 | 2191794,22 | 0,10 | - |
| н337 | 398141,49 | 2191791,74 | 0,10 | - |
| н338 | 398111,18 | 2191788,66 | 0,10 | - |
| н339 | 398088,21 | 2191789,02 | 0,10 | - |
| н340 | 398069,01 | 2191791,46 | 0,10 | - |
| н288 | 398067,19 | 2191791,69 | 0,10 | - |
| н287 | 398053,78 | 2191795,14 | 0,10 | - |
| н341 | 398051,93 | 2191788,32 | 0,10 | - |
| н342 | 398060,41 | 2191784,62 | 0,10 | - |
| н343 | 398084,92 | 2191781,19 | 0,10 | - |
| н344 | 398114,82 | 2191781,19 | 0,10 | - |
| н345 | 398142,39 | 2191784,08 | 0,10 | - |
| н346 | 398201,23 | 2191792,19 | 0,10 | - |
| н347 | 398242,11 | 2191797,05 | 0,10 | - |
| н324 | 398274,35 | 2191800,22 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ3 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н328 | 398412,18 | 2191821,68 | 0,10 | - |
| н348 | 398401,64 | 2191831,45 | 0,10 | - |
| н349 | 398388,12 | 2191845,76 | 0,10 | - |
| н350 | 398381,40 | 2191852,21 | 0,10 | - |
| н351 | 398375,03 | 2191860,34 | 0,10 | - |
| н352 | 398366,33 | 2191874,19 | 0,10 | - |
| н353 | 398357,21 | 2191892,19 | 0,10 | - |
| н354 | 398352,45 | 2191905,61 | 0,10 | - |
| н355 | 398342,78 | 2191923,03 | 0,10 | - |
| н356 | 398335,52 | 2191933,27 | 0,10 | - |
| н357 | 398327,12 | 2191944,25 | 0,10 | - |
| н358 | 398312,38 | 2191960,79 | 0,10 | - |
| н359 | 398283,93 | 2192002,29 | 0,10 | - |
| н360 | 398269,87 | 2192026,15 | 0,10 | - |
| н361 | 398267,70 | 2192029,83 | 0,10 | - |
| н308 | 398262,03 | 2192024,68 | 0,10 | - |
| н307 | 398269,13 | 2192015,84 | 0,10 | - |
| н362 | 398274,91 | 2192008,36 | 0,10 | - |
| н363 | 398284,69 | 2191992,17 | 0,10 | - |
| н364 | 398302,44 | 2191966,46 | 0,10 | - |
| н365 | 398317,86 | 2191947,61 | 0,10 | - |
| н366 | 398327,42 | 2191934,34 | 0,10 | - |
| н367 | 398345,03 | 2191904,83 | 0,10 | - |
| н368 | 398358,57 | 2191875,79 | 0,10 | - |
| н369 | 398366,87 | 2191861,31 | 0,10 | - |
| н370 | 398373,53 | 2191852,96 | 0,10 | - |
| н371 | 398391,35 | 2191833,72 | 0,10 | - |
| н372 | 398396,32 | 2191828,12 | 0,10 | - |
| н373 | 398396,59 | 2191826,77 | 0,10 | - |
| н374 | 398396,04 | 2191825,20 | 0,10 | - |
| н375 | 398395,14 | 2191823,09 | 0,10 | - |
| н329 | 398394,19 | 2191820,68 | 0,10 | - |
| н328 | 398412,18 | 2191821,68 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ4 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н376 | 398233,16 | 2191813,31 | 0,10 | - |
| н177 | 398234,77 | 2191816,43 | 0,10 | - |
| н176 | 398232,12 | 2191830,49 | 0,10 | - |
| н180 | 398219,82 | 2191826,90 | 0,10 | - |
| н179 | 398221,87 | 2191814,33 | 0,10 | - |
| н377 | 398224,12 | 2191812,09 | 0,10 | - |
| н376 | 398233,16 | 2191813,31 | 0,10 | - |
| Обозначение земельного участка | :ЗУ5 |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Ср.квадр. погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н374 | 398396,04 | 2191825,20 | 0,10 | - |
| н378 | 398394,63 | 2191825,06 | 0,10 | - |
| н379 | 398369,39 | 2191822,04 | 0,10 | - |
| н380 | 398349,27 | 2191820,84 | 0,10 | - |
| н381 | 398329,43 | 2191820,27 | 0,10 | - |
| н382 | 398296,75 | 2191818,31 | 0,10 | - |
| н383 | 398271,85 | 2191816,31 | 0,10 | - |
| н384 | 398256,20 | 2191814,56 | 0,10 | - |
| н385 | 398236,14 | 2191812,17 | 0,10 | - |
| н386 | 398216,79 | 2191809,25 | 0,10 | - |
| н387 | 398195,28 | 2191805,19 | 0,10 | - |
| н388 | 398185,15 | 2191802,68 | 0,10 | - |
| н389 | 398165,88 | 2191798,83 | 0,10 | - |
| н390 | 398156,05 | 2191797,76 | 0,10 | - |
| н391 | 398149,44 | 2191798,69 | 0,10 | - |
| н392 | 398140,46 | 2191799,96 | 0,10 | - |
| н393 | 398134,40 | 2191800,10 | 0,10 | - |
| н394 | 398126,21 | 2191799,08 | 0,10 | - |
| н395 | 398113,62 | 2191797,98 | 0,10 | - |
| н396 | 398085,82 | 2191798,80 | 0,10 | - |
| н397 | 398072,54 | 2191798,80 | 0,10 | - |
| н291 | 398062,80 | 2191798,46 | 0,10 | - |
| н290 | 398064,22 | 2191795,24 | 0,10 | - |
| н398 | 398072,19 | 2191795,83 | 0,10 | - |
| н399 | 398084,65 | 2191796,04 | 0,10 | - |
| н400 | 398113,67 | 2191796,48 | 0,10 | - |
| н401 | 398126,37 | 2191797,59 | 0,10 | - |
| н402 | 398134,48 | 2191798,60 | 0,10 | - |
| н403 | 398140,34 | 2191798,46 | 0,10 | - |
| н404 | 398149,23 | 2191797,21 | 0,10 | - |
| н405 | 398155,99 | 2191796,25 | 0,10 | - |
| н406 | 398166,08 | 2191797,66 | 0,10 | - |
| н407 | 398185,44 | 2191801,37 | 0,10 | - |
| н408 | 398195,67 | 2191803,74 | 0,10 | - |
| н409 | 398217,04 | 2191807,77 | 0,10 | - |
| н410 | 398236,34 | 2191810,68 | 0,10 | - |
| н411 | 398256,37 | 2191813,07 | 0,10 | - |
| н412 | 398272,01 | 2191814,70 | 0,10 | - |
| н413 | 398296,85 | 2191816,39 | 0,10 | - |
| н414 | 398329,50 | 2191818,77 | 0,10 | - |
| н415 | 398349,36 | 2191819,30 | 0,10 | - |
| н416 | 398369,51 | 2191820,54 | 0,10 | - |
| н417 | 398392,87 | 2191823,22 | 0,10 | - |
| н375 | 398395,14 | 2191823,09 | 0,10 | - |
| н374 | 398396,04 | 2191825,20 | 0,10 | - |

## 7. Установление публичных сервитутов, обременений

Проектом межевания установление публичных сервитутов в границах проектируемой территории не предусмотрено.

Информация о зонах с особыми условиями использования территории, установленными в границах проектирования, приведена в таблице 5. Графическая часть отображена на плане фактического землепользования и чертеже межевания.

Таблица 5. Зоны с особыми условиями использования территории

| Номер зоны | Наименование зоны | Вид зоны |
| --- | --- | --- |
| 59.13.2.422 | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ с.Барда | Охранная зона инженерных коммуникаций |
| 59.13.2.81 | Охранная зона зоновой ВОЛС г.Пермь - г.Чайковский | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации |
| 59:13-6.658 | Защитная зона объекта культурного наследия – памятника «Мечеть» | Зона охраны объекта культурного наследия |
|  | Охранная зона распределительного газопровода | Охранная зона инженерных коммуникаций |
|  | Прибрежная защитная полоса | Защитная полоса |
|  | Водоохранная зона | Водоохранная зона |
|  | Санитарно-защитная зона кладбища | Санитарно-защитная зона объектов специального назначения |

## 8. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проектирования | га | 4,48 |
| 2 | Территория подлежащая межеванию, в т.ч. | га | 3,49 |
| 2.1. | Уточняемые земельные участки | га шт. | 3,49 26 |
| 3 | Образуемые земельные участки (улично-дорожная сеть) | га шт. | 0,68 3 |

Графическая часть