Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ кадастрового квартала №59:13:0060255, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда Пояснительная записка ТОМ 1 Основная часть 1-2019-ПМТ 2019

Государственное бюджетное учреждение Пермского края

«Центр технической инвентаризации  и кадастровой оценки Пермского края»

ПРОЕКТ

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

кадастрового квартала №59:13:0060255,

расположенного по адресу: Пермский край,

Бардымский муниципальный район,

Бардымское сельское поселение,

с. Барда

Пояснительная записка

ТОМ 1

Основная часть

1-2019-ПМТ

Директор Осинского филиала                                     Шадрина Г.И.

ГБУ «ЦТИ ПК»	                                              "__"__________ 2019 г.

Исполнитель                                                              Кантуганова Г.Н.

"__"__________ 2019 г.

М.П.

2019

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Обозначение | Наименование | Стр. |
|  | 1-2019-ПМТ | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 1. Основная часть. |  |
| 1 |  | Введение | 4 |
| 2 |  | Описание проектных решений | 5 |
| 3 |  | Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков | 14 |
|  |  | Чертеж межевания территории. Уточняемые и перераспределяемые земельные участки. 1:1000 | Лист 1 |
|  |  | Чертеж межевания территории. Вновь образуемые земельные участки. 1:1000 | Лист 2 |
|  |  | Чертеж межевания территории. 1:1000 | Лист 3 |
|  | 1-2019-ПМТ | Проект межевания. Пояснительная записка. Том 2. Материалы по обоснованию. |  |
| 1 |  | Основание для проектирования | 4 |
| 2 |  | Цель работы | 5 |
| 3 |  | Анализ современного использования территории | 5 |
| 4 |  | Ограничения использования территории | 26 |
| 5 |  | Описание проектных решений | 32 |
| 6 |  | Выводы | 41 |
|  |  | Приложения |  |
|  |  | Экспликация земельных участков фактического землепользования |  |
|  |  | Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков |  |
|  |  | Каталог координат красных линий |  |
|  |  | Каталог координат границ образуемых и изменяемых земельных участков |  |
|  |  | Схема использования территории в период подготовки проекта межевания (материалы по обоснованию). 1:1000 | Лист 1 |
|  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории (материалы по обоснованию). 1:1000 | Лист 2 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории кадастрового квартала №59:13:0060255, расположенного по адресу: Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда разработан на основании распоряжения №78-р от 27.02.2019г. администрации Бардымского муниципального района. Заключен муниципальный контракт №1 от 14.02.2019  г. между Управлением по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального района и Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края».

Проектируемая территория находится в южной части с. Барда и ограничена с северной стороны улицей Некрасова, с восточной стороны - улицей Фрунзе и переулком Чкалова, с южной стороны - переулком Чкалова, с западной стороны - улицей Некрасова.

Выполнена топографо-геодезическая съемка территорий кадастрового квартала 59:13:0060255 для формирования проекта межевания.

Площадь территории в границах проектирования составляет – 15.18 га.

В настоящее время территория застроена многоквартирными домами,  индивидуальными жилами домами, магазинами, производственными объектами.

Рельеф проектируемой территории холмистый с уклоном в сторону на юг. Высотные отметки колеблются от 140.0 до 124.0 м., перепад высот составляет 16 м.

Картографический материал выполнен в местной плоской прямоугольной системе координат МСК-59, система высот – Балтийская.

Для разработки документации были использованы следующие исходные данные:

- Правила землепользования и застройки Бардымского сельского поселения, утвержденные решением Земского собрания Бардымского муниципального района Пермского края 7 заседание от 27.04.2016 г. №113;

- Материалы приведения в соответствие с действующим законодательством Правил землепользования и застройки Бардымского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Бардымского сельского поселения 52 заседание от 23.12.2015 г. №388;

- Материалы Генерального плана Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района, утвержденные решением Совета депутатов Бардымского сельского поселения 21 заседание от 25.12.2013 г. №180;

- Схема функционального зонирования Бардымского сельского поселения Бардымского муниципального района, утвержденная решением Совета депутатов Бардымского сельского поселения 21 заседание от 25.12.2013 г. №180;

- Топографическая съемка территории, масштаб 1:1000;

- Кадастровый план территории на кадастровый квартал 59:13:0060255.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Проект межевания разрабатывается с целью установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий для застроенных территорий.

Основой для архитектурно-планировочного решения настоящего проекта межевания является Генеральный план и Правила землепользования и застройки Бардымского сельского поселения.

Проектом межевания предлагается проектируемую территорию разделить на территорию общего пользования, жилую зону и производственно-коммунальную зону.

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами (в пределах красных линий), а также площадками и участками объектов общего пользования.

Территория общего пользования отделяется от кварталов, подлежащих застройке, красными линиями.

Красные линии установлены с учетом существующей застройки, сформированных земельных участков, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет 3 м.

В границах территории межевания находятся 78 ранее сформированных земельных участка, в отношении которых имеются сведения в Едином государственном реестре недвижимости. В соответствии с требованиями земельного законодательства границы не установлены у 23 земельных участков.

Экспликация земельных участков фактического землепользования приведена в Приложении 1.

Проектом межевания предлагается:

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:86 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:90 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:84 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:434 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:435 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:3 является ранее учтенным земельным участком и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право общей долевой собственности;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:50 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:116 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:4 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:5- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:209 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Границы земельного участка 59:13:0060255:120 пересекают границы земельного участка 59:13:0060255:55. Необходимо уточнить местоположение границ земельного участка 59:13:0060255:55, исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного участка 59:13:0060255:120 и поставить границы земельных участков на государственный кадастровый учет по уточненным границам;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:7 является ранее учтенным с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства:

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:8 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:9 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право общей долевой собственности. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 900 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки, и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 528 м2. Данный участок по сведениям ГФДЗ находится в тех же границах;

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:10 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:11 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- Границы земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060255:12 пересекают границы земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060255:13. Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:12 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности. Необходимо уточнить местоположение границ земельного участка 59:13:0060255:12, исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельного участка 59:13:0060255:13 и поставить границы земельных участков на государственный кадастровый учет по уточненным границам;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:13 является ранее учтенным земельным участком и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 1600 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 1759 м2.

Оставшуюся часть проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ13/1 площадью 159 м2, чтобы в дальнейшем землепользователь мог присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:13 участок :ЗУ13/1;

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:14 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:15- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:124 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Участок с кадастровым номер 59:13:0060255:17 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности;

- Участок 59:13:0060255:18 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право общей совместной собственности;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:26 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 900 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 2063 м2. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ и Правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения площадь земельного участка 59:13:0060255:26 в связи с уточнением сведений о площади земельного участка не может быть увеличена на величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования. Таким образом, уточненная площадь 59:13:0060255:26 составит 1600 м2.

Оставшуюся часть проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ26/1 площадью 463 м2, чтобы в дальнейшем землепользователь мог присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:26 участок :ЗУ26/1;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:27- уточнить местоположение границ земельного участка. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки и которой пользуется землепользователь в настоящее время составляет 2088 м2;

Предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ27/1 площадью 488 м2, чтобы в дальнейшем землепользователь мог присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:27 участок :ЗУ27/1;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:28- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:308- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок 59:13:0060255:29 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:433- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок 59:13:0060257:19 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 900 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки в границах землепользования составляет 2218 м2. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ и Правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения, площадь земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060257:19 в связи с уточнением сведений о площади земельного участка не может быть увеличена на величину, более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования. Таким образом, уточненная площадь 59:13:0060257:19 составит 1600 м2.

Оставшуюся часть проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ19/1 площадью 618 м2 с видом разрешенного использования «Для личного подсобного хозяйства», чтобы в дальнейшем землепользователь мог присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060257:19 участок :ЗУ19/1.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060257:18 является ранее учтенным земельным участком с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. На земельный участок зарегистрировано право собственности. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 900 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки в границах землепользования составляет 3987 м2. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ и Правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения, площадь земельного участка с кадастровым номером 59:13:0060257:18 в связи с уточнением сведений о площади земельного участка не может быть увеличена на величину, более чем предельный минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих целевого назначения и разрешенного использования. Таким образом, уточненная площадь 59:13:0060257:18 составит 1600 м2.

Оставшуюся часть проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ1 площадью 2387 м2 с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

- Участок 59:13:0060255:436 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для строительства дома. На земельный участок зарегистрировано право собственности на основании Постановления «Об изъятии и выделении земельных участков» №23 от 11.03.1996. Площадь земельного участка по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, составляет 1500 м2. Площадь земельного участка по материалам топографической съемки в границах землепользования  в настоящее время составляет 2667 м2. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ и Правилами землепользования и застройки Бардымского сельского поселения площадь земельного участка 59:13:0060255:436 в связи с уточнением сведений о площади земельного участка не может быть увеличена на величину, более чем десять процентов площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Таким образом, уточненная площадь 59:13:0060255:436 составит 1649 м2.

Оставшуюся часть проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ2 площадью 1018 м2 с видом разрешенного использования «для строительства дома».

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:117- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок 59:13:0060255:33 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - для размещения зданий.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:118 - уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:32- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:54- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:44- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:88- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:48- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:49- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:57- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:46- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок 59:13:0060255:35 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - под жилую застройку.

Участок 59:13:0060255:34 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - под жилую застройку.

Проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ34/1 площадью 174 м2 с видом разрешенного использования «под жилую застройку», чтобы в дальнейшем землепользователи могли присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:34 участок :ЗУ34/1.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:40- уточнить местоположение границ земельного участка.

Проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ40/1 площадью 710 м2 с видом разрешенного использования «под жилую застройку», чтобы в дальнейшем землепользователи могли присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:40 участок :ЗУ40/1.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:41- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:56- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:43- уточнить местоположение границ земельного участка;

Проектом межевания предлагается сформировать отдельным участком :ЗУ43/1 площадью 5 м2 с видом разрешенного использования «под размещение объектов торговли», чтобы в дальнейшем землепользователь мог присоединить путем перераспределения к своему участку 59:13:0060255:43 участок :ЗУ43/1.

- Участок 59:13:0060255:39 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - под жилую застройку.

- Участок 59:13:0060255:38 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - под жилую застройку.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:37- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок 59:13:0060255:36 является ранее учтенным и поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного использования - под жилую застройку.

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:122- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:109 - исправление обособленных земельных участков единого землепользования 59:13:0000000:123. Уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:106- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:100- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:101- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:108- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:105- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:104- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:103- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:102- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:107- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:110- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:114- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:113- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:270- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:115- уточнить местоположение границ земельного участка;

- Участок с кадастровым номером 59:13:0060255:111- уточнить местоположение границ земельного участка;

Также образованы следующие земельные участки:

- Участок :ЗУ3 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания. Предусматривается объединение данного земельного участка :ЗУ3 с земельным участком 59:13:0000000:3841.

- Участок :ЗУ4 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания. Предусматривается объединение данного земельного участка :ЗУ4 с земельным участком 59:13:0060257:460.

- Участок :ЗУ5 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

- Участок :ЗУ6 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

- Участок :ЗУ7 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

- Участок :ЗУ8 сформировать из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под территории общего пользования для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Поставить на государственный кадастровый учет по результатам межевания.

- Для обеспечения свободного доступа к участку с кадастровым номером 59:13:0060255:4 сформировать в границах проектируемой территории зону ограничения для обеспечения свободного доступа площадью 80 м2.

- Для обеспечения свободного доступа к участку с кадастровым номером 59:13:0060255:55 сформировать в границах проектируемой территории зону ограничения для обеспечения свободного доступа площадью 104 м2.

- Для обеспечения свободного доступа к участкам с кадастровыми номерами 59:13:0060255:101, 59:13:0060255:102,  59:13:0060255:103, 59:13:0060255:104,    59:13:0060255:105,  59:13:0060255:107  сформировать в границах проектируемой территории зону ограничения для обеспечения свободного доступа площадью 496 м2.

- Для обеспечения свободного доступа к участкам с кадастровыми номерами 59:13:0060255:112, 59:13:0060255:113 сформировать в границах проектируемой территории зону ограничения для обеспечения свободного доступа площадью 610 м2.

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков приведена в Приложении 2.

Каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков приведены в Приложении 4.

Границы земельных участков с кадастровыми номерами:

- 59:13:0060255:121 (на схеме использования территории в период подготовки проекта межевания),

- 59:13:0060255:112 (на схеме использования территории в период подготовки проекта межевания),

- 59:13:0060255:271 (на схеме использования территории в период подготовки проекта межевания),

- 59:13:0060255:123 (на схеме использования территории в период подготовки проекта межевания),

- 59:13:0000000:3326(5) (на схеме использования территории в период подготовки проекта межевания),

в проекте межевания оставлены без изменения.

Земельные участки с кадастровыми номерами 59:13:0060255:20, 59:13:0060255:22 находятся в других кадастровых кварталах.

3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Право обладатель | Вид права | Вид разрешенного использования | Площадь по документам, м2 | Площадь по проекту, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:86 | Пермский край, Бардымский р-н, с. Барда, ул. Некрасова, дом 1 "г" | Габдрахманова Сафина Ихсановна | Собственность | Личное подсобное хозяйство | 804 | 813 | Ипотека, Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:90 | Пермский край, Бардымский р-н, с. Барда, ул. Некрасова, Владение 1 "б" | Ижгузина Айсылу Нафисовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1312 | 1276 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:84 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 1, квартира 1. | Усаева Айсулу Лотфурахмановна, Кучукбаева Альфия Шайхутдиновна | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 953 | 872 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:434 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда, улица Некрасова, 1/2 | Ижгузина Равиля Равизовна | Собственность | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 133 | 140 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:435 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда, улица Некрасова, 1В | Ижгузина Равиля Равизовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 980 | 923 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:3 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 3, квартира 1. | Илькаев Раушан Мирсалимович, Илькаева Хазиба Хайдаровна | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 700 | 967 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:50 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 3, квартира 2. | Туктамышева Хамдия Рагибовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1009 | 913 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:116 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 5, квартира 1 | Рахимова Дамира Аршатовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1064 | 1168 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:4 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 5, квартира 2. | Тляшева Эльза Рифовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 992 | 979 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:5 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 5"а" | Имашев Ильдар Ильясович | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1726 | 1726 | Ипотека, Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:55 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 7, квартира 1 | Масагутова Минзифа Ахматзиевна | Собственность | Личное подсобное хозяйство | 508 | 520 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:209 | Пермский край, Бардымский район, с.Барда, ул. Некрасова, 7 А. | Масагутова Минзифа Ахматзиевна | Собственность | Для личного подсобного хозяйства | 339 | 424 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:120 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 7, кв. 2 | Кучукбаева Фируза Аухатовна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1113 | 1081 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:7 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 9. |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1293 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:8 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 11. | Мустакимова Назифа Исламовна | Собственность | Для личного подсобного хозяйства | 700 | 1035 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:9 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 13. | Сабитова Сазиля Зуфаровна | Общая долевая собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 528 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:10 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 15. | Алексеев Разиль Мусаович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1238 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:11 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 17. |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1419 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:12 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 19 | Кариев Раиф Минимуллович | Собственность | Для личного подсобного хозяйства | 1757 | 1812 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:13 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 21 | Илькаева Марина Валентиновна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 | 1600 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:ЗУ13/1 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 159 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:14 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 23. | Илькаев Илдус Зарифзянович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:15 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 25 | Юсуфкулова Оксана Сергеевна | Собственность | Личное подсобное хозяйство | 1377 | 1332 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:124 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 27. | Абдулов Нази Насибуллович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:17 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 29. | Тляшев Наркиз Гусманович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:18 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, дом 31. | Абдулова Зухра Сафиулловна, Абдулов Ринат Кашбуллович | Общая совместная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:26 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 7. | Илькаева Айгуль Тагировна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:ЗУ26/1 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 463 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:27 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 5 | Юнусова Минзиля Мухаматдиновна | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 | 1600 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:ЗУ27/1 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 488 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:28 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 3 | Нигматуллин Фидарис Наилович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1600 | 1600 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:308 | Пермский край, р-н Бардымский, с. Барда, пер. Чкалова, д. 3А. | Нигматуллин Фидарис Наилович | Собственность | Ведение садоводства | 693 | 657 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:29 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 1. | Черных Алексей Владимирович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1276 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:433 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский район, Бардымское сельское поселение, с. Барда, пер. Чкалова, д. 4 | Атнабаев Марсель Зиннатович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1453 | 1459 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060257:19 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 2 | Илькаев Ильдус Ахматзиевич | Собственность | Для личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:ЗУ19/1 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда |  |  | Для личного подсобного хозяйства |  | 618 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060257:18 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 2"а" | Мишкин Арсен Вадимович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 900 | 1600 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:ЗУ1 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда |  |  | Для ведения личного подсобного хозяйства |  | 2387 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:436 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда, переулок Чкалова, 2В | Абдулов Рауф Фаритович | Собственность | для строительства дома | 1500 | 1649 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:ЗУ2 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда |  |  | для строительства дома |  | 1018 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:117 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, пер. Чкалова, дом 2 "б" | Муксинова Динара Габдулазяновна | Собственность | Для личного подсобного хозяйства | 3000 | 2850 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:33 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 25 "а". |  |  | для размещения зданий | 970 | 875 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:118 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 25 "а", квартира 1 | Балтачева Лилия Аухатовна, Балтачева Миляуша Сагитовна | Общая долевая собственность | под индивидуальное жилищное строительство | 1111 | 1027 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:32 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, строение 13. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройком", ИНН: 5944204652, ОГРН: 1065944012452 | Собственность | Под размещение производственной базы | 3289 | 3289 | Ипотека, Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:54 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 29. | Катаев Николай Михайлович, Катаева Райса Мудировна | Общая совместная собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1083,09 | 1131 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:44 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, строение 32 | Муниципальное образование "Бардымское сельское поселение" Бардымского муниципального района Пермского края | Собственность | Для размещения административно-хозяйственных и производственных объектов | 20613 | 20660 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:88 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 34 | Иткинов Фаниль Зиялтдинович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1919 | 1952 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:48 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 28 | Галиев Зайнулла Нагимович | Собственность | Личное подсобное хозяйство | 1524 | 1524 | ИПОТЕКА, Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:49 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, 28 "а". | Галиев Зайнулла Нагимович | Собственность | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1155 | 1063 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:57 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, 28 "г" | Галиев Зайнулла Нагимович | Собственность | для размещения гаража | 400 | 409 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:46 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, строение 30. | Галиев Зайнулла Нагимович | Собственность | Для размещения гаража | 166 | 178 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:35 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 12 "б". |  |  | Под жилую застройку | 1600 | 1335 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:34 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 12 "а". |  |  | Под жилую застройку | 2100 | 2309 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:ЗУ34/1 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда |  |  | Под жилую застройку |  | 174 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:40 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 10 |  |  | Под жилую застройку | 660 | 661 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:ЗУ40/1 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, село Барда |  |  | Под жилую застройку |  | 710 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:41 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, строение 11 "а" | Общество с ограниченной ответственностью "РГСН", ИНН: 7714299364, ОГРН: 1037714015767 | Собственность | для страхования | 252 | 275 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:56 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, строение 16. | Кучукбаева Альмиза Асхатовна, Кучукбаева Азалия Асхатовна, Кучукбаева Данифа Халиловна | Общая долевая собственность | Под торговлю | 88 | 90 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:43 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, строение 1 "а". | Юсупова Лилия Камиловна | Собственность | под размещение объектов торговли | 120 | 131 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:ЗУ43/1 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда |  |  | под размещение объектов торговли |  | 5 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:39 | Пермский край, р-н Бардымский, с. Барда, ул. Фрунзе, д. 10 А. |  |  | Под жилую застройку | 2200 | 2075 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:38 | Российская Федерация, Пермский край, Бардымский район, Бардымское сельское поселение, с. Барда, ул. Фрунзе, д. 12. |  |  | Под жилую застройку | 5600 | 3350 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:37 | Пермский край, Бардымский р-н, с. Барда, ул. Фрунзе, д. 14 |  |  | Для размещения зданий | 2014 | 2023 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:36 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе, дом 24. |  |  | Под жилую застройку | 3400 | 1547 | Уточнение местоположения границ земельного участка |
| 59:13:0060255:122 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Некрасова, строение 2 | МО: Муниципальное образование "Бардымский муниципальный район" Пермского края | Собственность | Для размещения среднеэтажного многоквартирного дома | 4325 | 4323 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:109 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 49 | 49 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:106 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 10 | 10 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:100 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | данные отсутствуют | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:101 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | данные отсутствуют | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:108 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 49 | 49 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:105 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | данные отсутствуют | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:104 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:103 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:102 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 10 | 10 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:107 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | данные отсутствуют | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:110 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 49 | 49 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:114 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 49 | 49 | Требуется уточнение границ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0060255:113 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:270 | Пермский край, Бардымский район, с.Барда. | Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь", ИНН: 5902183841, ОГРН: 1025900512670 | Аренда c 07.12.2015 по 23.01.2064 | под объекты инженерного оборудования Газоснабжения | 23 | 21 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:115 | Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Фрунзе. | Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь", ИНН: 5902183841, ОГРН: 1025900512670 | Аренда (в том числе, субаренда))c 28.08.2018 по 27.03.2067 | для размещения ГРПШН | 10 | 10 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0060255:111 (входит в единое землепользование 59:13:0000000:123) | Пермский край, Бардымский р-н |  |  | для размещение объектов предприятия | 4 | 4 | Требуется уточнение границ |
| 59:13:0000000:ЗУ3 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 4562 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 59:13:0000000:ЗУ4 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 827 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0000000:ЗУ5 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 3119 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0000000:ЗУ6 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 4354 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:ЗУ7 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 26 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 59:13:0060255:ЗУ8 | Российская федерация, Пермский край, Бардымский муниципальный район, Бардымское сельское поселение, с. Барда |  |  | земельные участки (территории) общего пользования |  | 994 | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |